西安建筑科技大学仪器设备技术标书

| 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 台套 | 供货期及售后服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动轧机 | 1辊子直径: 2-Φ96mm 2辊子表面硬度:HRC60以上 轧制厚度：0-1.8mm可控 压片宽度：0-100mm可控 电压及频率：AC220V 50HZ 功率：120W 进料速度：约40mm/s 外型尺寸（长*宽*高）：不大于380*240*360 | 提供安装所需电缆及插线板，配备实验设备操作台 | 1 | 1：2018年7月1日前到货，并安装调试完毕； 2：商家必须提供3-4人的培训； 3：质保3年； 4：设备出现故障，商家必须在24小时内响。 |  |
| 磨片机 | 1磨盘直径： ￠250mm 2主轴转速：（转/分） 高速：1000；低速：500；无极调速。 3磨盘材质：球墨铸铁 | 提供设备安装中涉及的所有线缆及插排；要求设备外形简单；配有样品离心防护措施；配备180目金刚砂5kg；600目金刚砂5kg； 1200目金刚砂5kg；配设备操作台 | 1 | 1：2018年7月1日前到货，并安装调试完毕； 2：商家必须提供3-4人的培训； 3：质保3年； 4：设备出现故障，商家必须在24小时内响。 |  |
| 小型电动纽扣电池封装机 | 1 1操作方便：正常纽扣电池封装，只需将电池盒放在下模具上，拨动开始开关即可开始封装，封装完毕后拨动上升开关即可取出电池盒。 2模具材质: 日本进口永不锈钢及特种油钢. 3结构件材质: 合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈. 4产品尺寸: 不大于250X140X420mm 5净重：不超过23kg | 提供安装所需电缆及插线板，配备实验设备操作台 | 1 | 1：2018年7月1日前到货，并安装调试完毕； 2：商家必须提供3-4人的培训； 3：质保3年； 4：设备出现故障，商家必须在24小时内响。 |  |
| 自动涂膜烘干机（含真空泵） | 1涂抹速度: 0～100mm/秒 2最大行程:约250mm 真空板：带真空铝平板 真空板尺寸：约370mm(L)×200mm(W)×30mm(H) 刮刀可调范围：0.02～0.5 加热烘干系统：室温～200℃，数显温度控制器，精度±1℃ 电源：220V ±10% 产品规格：不大于500mm（L）*310mm（W）*330mm（H） | 配直连式旋片真空泵，其参数如下： 1抽气速率：120L/min（50Hz）（2L/S) 2极限压力（分压强）：5×10(-2)（Pa） （全压强）：4×10(-1)（Pa） 3水蒸气允许压力：5000（Pa） 4注油量：1.3(L) 5进气口径：25（mm） 6排气口径：25（mm） 7电机功率：0.37（KW） 8转速（50Hz）rpm:1420 9噪音：49(dB) 提供安装所需电缆及插线板，配备实验设备操作台 | 1 | 1：2018年7月1日前到货，并安装调试完毕； 2：商家必须提供3-4人的培训； 3：质保3年； 4：设备出现故障，商家必须在24小时内响。 |  |