政府采购项目

项目编号：ZMZB2021XJD-50

西安建筑科技大学

交流微电网系统设备采购项目

公开招标文件

陕西卓佲项目管理有限公司

2021年4月

目 录

第一部分  公开招标公告	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	11

一、总 则	11

二、 招标文件	13

三、投标文件	15

四、投标文件的递交	17

五、 开标、评审、定标	17

六、签订合同	21

七、质疑和投诉	21

第四部分 评标方法	24

第五部分  采购要求	27

第六部分  合同条款	39

第七部分  投标文件格式	42

一、基本资格条件：	44

二、特定资格条件：	45

第一部分  投标函	56

第二部分  开标一览表	57

第三部分  投标产品分项报价表	58

第四部分  投标产品技术偏差表	59

第五部分  商务响应说明	60

第六部分  投标技术方案	61

第七部分  业绩一览表	63

第八部分  投标人认为有必要说明的其他问题	64

第九部分  投标人承诺书	65

附件一：封袋正面标识式样	68

附件二、中小企业声明函	70

中小企业声明函（货物）	70

附件三、残疾人福利性单位声明	71

附件四、监狱企业证明文件	72

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	72

附件六、质疑函范本	73

附件七、保证金退还账户信息确认表	75

# 第一部分  公开招标公告

西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目潜在的投标人可在西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座2002室获取招标文件，并于20201-05-25  09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZMZB2021XJD-50

2、项目名称：西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

3、预算金额：620000元

4、最高限价：/

5、采购需求：

交流微电网系统设备采购项目，1 项， 预算金额：620000元， 项目概况：交流微电网系统设备  简要技术要求、用途：技术要求详见招标文件第五部分；自用

6、合同履行期限：2021-04-XX  00:00:00 至 2022-04-XX   00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(4)《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

(5)《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

(6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人参与的提供合法有效的营业执照或法人证书；其他组织参与的提供合法证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

（2）财务状况报告:提供2019年度或2020年度完整的财务审计报告，或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）税收缴纳证明:提供2020年6月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明:提供2020年6月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2021-05-11   17:00:00 止

地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座2002室

方式：现场购买

售价：标书金额:500元/套（人民币）；

注：（1）时间：上午09:00 ----12:00，下午13:30--17:00（工 作 日），购买招标文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章，售后不退，谢绝邮递（标书费现金支付）。（2）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间： 2021-05-25   09:30:00

地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座2002室开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安建筑科技大学

地址： 西安市雁塔路中段13号

电话：029-82201427

联系人：张老师

2、项目联系方式

项目联系人：董菊莉、杜华龙

电 话：02988440695

传 真：02988440695

3、采购代理机构信息

名称：陕西卓佲项目管理有限公司

联系地址：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座2002室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西卓佲项目管理有限公司

2021年04月30日

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）特定资格条件：（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人参与的提供合法有效的营业执照或法人证书；其他组织参与的提供合法证明文件；自然人参与的提供其身份证明； （2）财务状况报告:提供2019年度或2020年度完整的财务审计报告，或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）税收缴纳证明:提供2020年6月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）社会保障资金缴纳证明:提供2020年6月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）； （7）本项目不接受联合体投标。 以上项为资格审查必备资质。投标文件的正本和全部副本必须附上述资格证明文件，缺少其中一项或某项达不到公开招标要求，其投标文件按无效文件处理。开标现场携带相关原件及供应商代表身份证备查）。 注：成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的供应商财务状况证明可提供成立后任意时段的财务报表） |
| 2 | 符合性审查 | 有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理。 供应商名称与购买公开招标文件时登记的供应商名称不符的或字章不一致的； 投标报价超过采购预算或最高限价； 投标文件的交货期不满足招标文件要求； 投标文件的质保期不满足招标文件要求； 投标文件的数量、签署、盖章、装订不符合招标文件要求； 投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 供应商未按照采购文件要求缴纳保证金或保证金缴纳少于采购文件要求的； 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的； 投标文件出现漏项或货物数量与要求不符的； (10)投标产品的技术参数、性能指标与公开招标文件要求出现重大负偏差的； （11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 3 | 商务条款 | 1、交货期：合同签订后3个月。 2、质保期：验收合格后18个月。 3、实施地点：西安建筑科技大学草堂校区机电楼。 4、付款方式：（1）结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税专用发票给采购人。 （2）国产设备付款方式：合同生效，设备到达指定地点、安装调试完成并验收合格后，支付合同总价的95%；剩余合同总价的5%作为质保金，质保期满一年后，无质量和服务问题，由中标人申请，无息退还。 （3）进口设备付款方式：合同生效后，由采购人通过双方认可的进口业务代理公司向中标人指定国外设备供应商开出100%信用证，其中90%货款凭外贸合同约定的发货单据及西安建筑科技大学出具的开箱点货报告原件解付，剩余10%货款在设备验收合格后凭采购人签署的验收报告原件解付。同时，中标人还需向采购人缴纳合同额的10%（人民币）作为质保金，质保期满一年后，无质量和服务问题，由中标人申请，无息退还。 5、履约保证金：供应商中标后凭中标通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。 |
| 4 | 投标保证金 缴纳 | 1、保证金的缴纳 投标保证金为:人民币壹万贰仟元整（¥12000元） 投标保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（注投标保证金须以供应商名称汇款），且应在投标前致电代理机构财务部门确认投标保证金到账情况。 户名：陕西卓佲项目管理有限公司 开户行名称：中国光大银行西安太白路支行 账号：78590188000191476 咨询电话：029-88440695找财务高老师 转账事由：建大-50投标保证金。（按照要求填写转账事由） 保证金的退还 2.1未成交的供应商在退取投标保证金时，须携带以下资料办理到代理机构的财务部门办理: 保证金汇款凭证复印件加盖公章； 保证金退还账户信息确认表（加盖公章）见附件七。 供应商可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与投标保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在开标后将以上资料盖章扫描件发送至邮箱415080516@qq.com并致电告知。 2.2成交供应商在退取投标保证金时，除携带上述资料外还需携带与采购人签订的采购合同。 |
| 5 | 备选方案 | (不允许 (允许 |
| 6 | 联合体 | (不接受联合体 (接受联合体 1、两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。 2、 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。 3、联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。 4、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 7 | 投标 有效期 | 法定代表人授权书期限及投标文件有效期为从开标之日起有效期为90日历天。 |
| 8 | 投标货币及报价 | 供应商应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为货币，以万元为报价单位，保留小数点后两位（不进行四舍五入）。 投标总报价是指设备到达使用地点、验收合格达到正常使用条件前的所有费用，包括但不限于以下费用：货物价值、安装调试费、国内外运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、人工费等，国内银行手续费、报关费、商检费及进口产品按国家政策征收的一切税费等。 供应商应在投标文件中的投标开标一览表上，标明总报价、交货期、质保期等，并由法定代表人或被授权人代表签署；任何有选择的报价不予接受。 投标开标一览表与分项报价表中的价格，在合同执行过程中，均不得以任何理由变更。 采用综合评分法的，最低报价不是中标的唯一依据。 |
| 9 | 投标文件份数及装订要求 | 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册胶装装订成册。投标文件正本一份、副本四份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子文档（U盘、内含响应文件正本的Word版本及盖章扫描后的PDF版本）、开标一览表一份（用于开标唱标单独提交的“开标一览表”须为原件且必须同响应文件正本中的开标一览表一致）。副本可以为正本的复印件。 资格性投标文件包括招标文件第一部分及第二部分的资格要求证明材料，其他响应性投标文件包括投标人响应招标文件全部要求的证明材料（资格证明材料除外）。资格性投标文件用于采购人或采购代理机构资格审查，其他响应性投标文件用于评标委员会评标。 |
| 10 | 投标文件的签署 | 供应商在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。 供应商应按照公开招标文件要求，在每一份响应文件的正本和副本封面下方以及其他公开招标文件要求的位置填写供应商全称并加盖公章。 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。 |
| 11 | 投标文件的密封 | 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子文档”“开标一览表”字样。封袋应密封完整，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识、且投标文件袋上应加盖供应商公章（封面标识见招标文件附件一）如果未按上述规定进行密封，供应商的投标文件有权被拒绝。 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。 4、拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。 |
| 12 | 评分标准 | 综合评分法（详见第四部分） |
| 13 | 进口产品规定 | 不允许采购进口产品 |
| 14 | 现场勘查 | (不组织 (统一组织 文件发售截止后，招标代理公司统一组织勘查 时间： 地点： 联系人： |
| 15 | 代理服务费 | 按照（计价格[2002]1980号）文件规定收费标准计取，由中标人在领取中标通知书时向代理机构缴纳代理服务费。 供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |
| 16 | 标段 | 本次采购采用整体打包形式，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行投标，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效响应文件处理。 |
| 17 | 投标人信用查询 | 投标人应在以下渠道查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询结果为准、如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前） |
| 18 | 其他 | 凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。 |

# 第三部分  供应商须知

## 一、总 则

### 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 合格的供应商

2.1供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.3供应商存在下列情形之一，其投标文件按无效文件处理。

（1）与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参与同一合同项下的其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（期限届满的，可以参加政府采购活动）。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询结果为准。

### 费用

供应商必须从代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

## 招标文件

### 招标文件的构成

1.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- 公开招标公告；

- 供应商须知前附表；

- 供应商须知；

- 评标方法；

- 采购要求；

- 合同条款；

- 投标文件格式。

1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

### 招标文件的澄清

2.1 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

2.2 任何对招标文件进行询问或要求进行澄清的供应商，均应在收到招标文件后七个工作日内按公开招标文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将作出书面答复。

### 招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便供应商对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

### 招标文件的解释权归代理机构

### 落实的政府采购政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，非专门面向中小企业采购项目，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。

联合体投标的，若大中型企业法人与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以第四部分评标办法中的约定为准。

（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

（8）供应商有融资、担保需求的，具体办理流程按照财政部门及相关政策执行。

## 三、投标文件

### 投标文件的编制

供应商需依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，具体内容参见“第七部分 投标文件格式”。

投标文件规格幅面（A4），推荐采用双面打印，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

### 投标报价

详见供应商须知前附表。

### 投标货币

详见供应商须知前附表。

### 投标有效期

投标有效期见供应商须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

### 投标文件的装订、签署和密封

5.1 投标文件的装订

详见供应商须知前附表。

5.2 投标文件的签署

详见供应商须知前附表。

5.3 投标文件的密封

详见供应商须知前附表。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件递交

1.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3代理机构不接受邮寄的投标文件。

1.4 无论供应商中标与否，其投标文件恕不退还。

### 投标文件的修改和撤回

2.1 供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)。

2.2 供应商撤回投标的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。

2.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、 开标、评审、定标

### 开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收供应商递交的投标文件，主持开标会议，邀请供应商参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将供应商的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经供应商代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的开标一览表为准。

1.4开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价金额精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

- 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

- 投标文件单独密封递交的开标一览表与正本不一致的，以单独密封递交的开标一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 评标委员会

2.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

2.1.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.1.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.1.3按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2.1.4对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.1.5参与评标结果报告的起草；

2.1.6配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；

2.1.7配合财政部门处理投诉工作；

### 投标文件初审

3.1 供应商的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，资格审查内容详见供应商须知前附表。

3.2 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见供应商须知前附表。

3.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

3.5如出现对招标文件作出实质性响应的供应商或者合格供应商不足三家的情况，不得评标。

### 投标文件澄清

4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求供应商对其投标文件进行澄清。

4.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，供应商将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 评标

5.1评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐1～3名中标候选人；若有两个或两个以上供应商得分相同，供应商名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

5.3评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评标办法”。

### 定标

6.1代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；

6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

## 六、签订合同

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

待合同执行完毕、设备验收合格后凭验收单和缴款收据，合同履约保证金予以无息退还。如遇下列情况之一者，合同履约保证金不予退还，作为对招标人的赔偿：

（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试的；

（2）所供设备与合同不符或验收不合格的；

（3）不能按合同履约的。

## 七、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 、质疑函应当包括下列主要内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

4、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5、 质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6、 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。

7、质疑受理部门：陕西卓佲项目管理有限公司。

质疑受理电话：029-88440695。

8、提交质疑函地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座2002室。

9、本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

10、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

11、质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

# 评标方法

本次评标方法采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为报价、技术、业绩、服务等以及对招标文件的响应程度。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值四舍五入后保留到小数点后两位。

评审标准：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 政策性优惠详见下列评审标准备注 |
| 2 | 技术指标和配置40% | 40 | 根据投标人提供所投设备的主要技术指标（参数）的相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料），经评审专家审定得分。 基本分（35分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得35分；★参数每负偏离一项扣2分，非★参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 2、加分（最高加3分）：在基本分的基础上，投标设备主要技术指标、参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，根据响应程度进行相应加分，每一项正偏离加1分，最多加3分。优于指标须有佐证材料，否则不予加分。 | 应逐条对应技术参数进行应答。投标人需尽可能多的提供相关的功能证明材料对技术指标予以佐证。投标人自行承担因材料提供不全导致技术参数被视为负偏离的风险。 |
|  |  |  | 投标产品为行业主流产品，方便操作，安全可靠，符合使用需求，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地明确，按其响应程度计0-2分。 |  |
| 3 | 质 量 保 证 5% | 3 | 设备进货渠道正规，并能够提供设备说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供的证明材料齐全、完整得2.1-3分；所投设备有瑕疵、证明材料欠缺、较少得0-2分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 2 | 投标人所投设备技术工艺先进，性能稳定，使用效果明显，质量保证完善符合国际、国内相关标准，相关证明材料、内容完整详细1.1-2分；相关证明材料欠缺得0-1分；未提供不得分。 |  |
| 4 | 实施方案8% | 8 | 1、根据供应商针对本项目提供项目实施方案及验收方案，就其方案是否合理科学及措施得当，是否针对本项目实施提出重点、难点并给出相应的解决方案，达到实验室的使用条件，进度安排、质量保证及验收方案的描述。方案科学合理、可行、全面得3.1-4分；方案基本合理可行得2.1-3分，方案欠缺、不利于实施得0-2分，未提供的不得分。 2、根据供应商针对本项目有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输、派送措施及设备到货后验收时的重点等实施方案，方案科学合理、可行、全面得3.1-4分；方案基本合理可行得2.1-3分，方案欠缺、不利于实施得0-2分，未提供的不得分。 |  |
| 5 | 售后服务5% | 5 | 提供售后服务方案（包含售后服务机构承诺、售后服务保障措施、人员配置安排计划、故障处理响应时间安排计划、质量保证期限及质量保证的范围承诺、应急处理等）。方案完整详细、可操作性强、合理、可行，符合且能有效提升实际需求，计4.1-5分；方案完整，与实际需求有偏差，计3.1-4分；方案内容不完整，响应有缺项，与实际需求不符，计0-3分；未提供不计分。 |  |
| 6 | 培训方案5% | 5 | 根据供应商提供的培训方案及培训效果保证措施等进行综合评分，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间、培训的内容、方式、次数等，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。方案完整详细、可操作性强、合理、可行，符合且能有效提升实际需求，计4.1-5分；方案完整，与实际需求有偏差，计3.1-4分；方案内容不完整，响应有缺项，与实际需求不符，计0-3分；未提供不计分。 |  |
| 7 | 业绩5% | 5 | 评标委员会根据投标人提供的2018年1月1日至今所投同类业绩（以合同签订日期为准，仅限投标人本身，提供合同复印件加盖公章）进行评定，每份计1分，最高计5分。 | （原件开标现场携带备查） |
| 8 | 节能环保2% | 2 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） |  |

评审标准备注：

1.对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.节能环保产品以节能产品、环境标志产品认证证书为准

4.技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码；

5.评审指标出现漏项的最低得分为零分。

# 第五部分  采购要求

采购清单及技术要求、配置要求：

核心产品：清单中第1、2、3、6、9项设备

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kWh能量型储能电池（磷酸铁锂） | 额定容量10kWh，额定输出电压240VDC，带BMS，带RS485通讯 | 电池类型： Li-ion 额定容量： 10000W 标称电压： 240V 电池模块容量： 50Ah 电池模块标称电压： 48V 单体标称电压： 3.2V 串联单体数： 15个 电池模块串数量： 5个 电池系统充电下限电压： 262.5V 电池系统充电上限电压： 270V 电池系统常规充电电流： 25A 电池系统最大充电电流： 40A 电池系统放电上限电压： 270V 电池系统放电下限电压： 225V 电池系统常规放电电流： 25A 电池系统最大放电电流： 40A 电池系统放电深度： 90%DOD 通信接口： RS485\CAN 防护等级： IP20 具备BMS功能 | 1套 |
| 2 | 10kW双向储能变流器单元 | 额定功率10kW,能量双向流动；直流侧电压200-450V 交流侧电压 380V±10% | 直流侧参数 电压范围 DC200V～DC450V（DC250V 以上满功率） 额定功率 10kW 最大电流 40A 直流通道数 1/2/3 充电管理 三段式充电 交流并网参数 电网类型 三相三线/三相四线 额定功率 10kW 额定电压 380V 最大电流 17.5A 电压范围 -10%～+10% 额定频率 50Hz/60Hz 频率范围 额定频率±3Hz 功率因数 1 输出谐波 ≤3% 交流离网参数 ★接线方式 3L+PE / 3L+N+PE 额定功率 10kW 额定电压 380V 额定频率 50Hz/60Hz 最大电流 17.5A 电压精度 1% 频率精度 0.2Hz 输入调整率 1% 负载调整率 1% 输出谐波 3%@线性满载 动态响应 60ms@100%线性负载 不平衡负载能力 100% 过载能力 ≤105%， 长期运行；(105，110%]，不小于 10min；(110，120]，不小于1min；>120%，停止工作； 环境 工作温度 -25℃～55℃（45℃以上降额） 储存温度 -40℃～70℃（无电池） 相对湿度 0％RH～95％RH，无冷凝 工作海拔高度 45℃时，2000m（无需降额），2000m～4000m 降额使用 噪音 ＜68dB 通信及管理 通信接口 RS485 通讯协议 ModBus RTU 安装方式 机架式 ★最高效率 97.1% ★EMC Class A 隔离方式 非隔离 防护等级 IP20 冷却方式 风冷，智能风扇调速 | 1套 |
| 3 | 5kW光伏模拟器单元 | 输出功率5kW，模拟太阳能电池板特性，输出电压：50~600VDC | 最大输出容量 5kW 交流输入 ★相数 3相4线+地线 电压 380V±15% 频率 50±1Hz 直流输出 电压调节范围 50~600V（mppt最高550V） 限流调节范围 0%~100%FS 最大电流 10A 电源稳压率 ≤0.5% FS 负载稳压率 ≤0.5% FS 纹波 ≤0.5% FS 功能说明 可设定PV曲线，可用于逆变器MPPT测试 显示 显示界面 LCD触摸屏显示各种参数和设定 电压显示 解析度0.1V，指示误差0.5%FS 电流显示 解析度0.1A，指示误差0.5%FS 运行状态 运行、停止状态显示 时钟显示 显示当前时间 操作界面 触摸屏操作 保护装置 输入过压、欠压报警及保护；输出过压、欠压、过流、过温、短路报警及保护 冷却装置 风扇强制冷却 绝缘电抗 输出对外壳>10MΩ(干态) 耐压绝缘 输入对外壳AC1500V/1min无击穿现象（判定电流10mA），电流输出端与机壳绝缘 噪音 <70dB 工作环境 海拔高度 ≤3000米 环境温度 -20℃~45℃ 相对湿度 <95%(非凝结状态)连续工作 远控 标配RS485 | 1套 |
| 4 | 5kW光伏发电板单元 | 5kW真实光伏板， | 总共5kW光伏板，光伏板参数如下 电气参数（标准测试条件下） 最大功率-Pmax(Wp) 320 功率公差-Pmax(W) 0-+5 最大功率点的工作电压-Vmpp(V) 37.1 最大功率点的工作电流-Impp(A) 8.63 开路电压-Voc(V) 45.5 短路电流-Isc(A) 9.15 组件效率ηm (%) 16.5 | 1套 |
| 5 | 8kW光伏逆变器单元 | 额定输出电压380VAC，额定功率8kW | ★最大效率 98.60% 输入 最大直流输入电压 1100 V 启动电压 200 V MPPT电压范围 140 V~1000 V 满载MPPT电压范围 380 Vdc~850 Vdc 额定输入电压 600 V 每路MPPT最大输入电流 11 A MPPT数量 2 最大输入路数 2 输出 额定输出功率 8,000 W 最大输出视在功率 8,800 VA 最大有功功率(cosφ=1) 8,800 W 额定输出电压 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE 输出电压频率 50 Hz / 60 Hz 最大输出电流 13.5 A 功率因数 0.8 超前 0.8 滞后 最大总谐波失真 < 3 % 保护 输入直流开关 支持 AFCI直流拉弧保护 支持 防孤岛保护 支持 输出过流保护 支持 输入反接保护 支持 组串故障检测 支持 直流浪涌保护 支持 交流浪涌保护 支持 绝缘阻抗检测 支持 残余电流检测 支持 电网监测 支持 常规参数 工作温度 -25 ~ + 60 ℃ (额定负载下，5/6/8/10KTL-M0 45℃以上降额，12KTL-M0 40℃以上降额) 工作相对湿度 0% RH ～ 100% RH 工作海拔 0 ~ 4000 m (3000m以上降额) 冷却方式 自然对流 显示 LED 可外置扩展通讯 支持WLAN/4G/GPRS 防护等级 IP65 | 2套 |
| 6 | 5kW直驱风电模拟器单元 | 额定发电功率5kW，额定输出电压三相380VAC，启动风速2.5m/s，额定风速11.5m/s，带RS485通讯 | 直驱风力发电系统额定发电功率5kW，额定输出电压三相380VAC，启动风速2.5m/s，额定风速11.5m/s，RS485通讯接口，并网变流器硬件采用两台DC/AC模块化变流器背靠背结构，具备过流/过压保护等。 系统包含： 风电模拟系统PhaseView上位机 驱动变频器 驱动电机 直驱风力发电机 风电变流器 系统功能 模拟真实风力发电机的不同风速下发电状态与运行状态； 模拟真实风力发电机的启动、停止、运行及并网过程； 模拟真实风力发电机与电网、分布式电源的互动运行、自启动/停机运行； 模拟真实风力发电机的主控系统，支持远控/就地启停、参数等操作； 测量系统的关键电气参数，实时记录和图形显示关键电气参数，支持离线数据分析； 包含并网开关，可实现空载并网； 支持变流器网侧有功、无功功率解耦控制； 系统可完成实验 自然风模拟实验 直驱风电发电实验 空载、并网、脱网运转实验 发电机转速与输出电压关系实验 发电机转速与输出电压频率关系实验 三相交流变频输出实验 系统主要是设备参数如下： ★PhaseView上位机 PhaseView实验主控软件具有风速特性模拟和风机主控功能，能模拟几种典型风速如：微风、阵风、持续大风、持续中速风、或四种风速合成特性。可以导入实际的测风仪数据。主控功能实现机组并网控制，恒速运行，限功率运行，降功率运行，机组脱网控制。 PhaseView监测以下参量： 风速、风轮转速 驱动电机转子速度、电流、电压、功率 发电机转子速度、电流、电压、功率 变流器直流电压 网侧变流器输出电压、电流、功率 电网电压、电流 驱动变频器 输入电压 AC 3PH 380V(-15%)～440V(+10%) 输入电流 25A 输入频率：50Hz±1.5Hz 输出电压（V） 0~输入电压 输出电流（A） 18.5A 输出功率（kW） 7.5kW 输出频率 0~150Hz 控制方式 PG矢量控制 驱动电机 型号 132M-4-7.5KW 额定功率 7.5kW 额定频率 50Hz 额定电压 380V 额定电流 11.4A 永磁直驱发电机 额定功率 5kW 额定电流 8.4A 额定电压 380V 调速范围 0-1500 r/min 编码器 2000 线性驱动输出 参考外形尺寸 515*280*315mm(长*宽*高) 参考安装尺寸 216*178*Φ15mm(长*宽*孔径) 防护等级 IP21 风电变流器柜 主电路采用主流DSP芯片、采用IGBT模块（★功率器件 VCES = 1200V ICnom = 225A）、IGBT驱动保护和控制电路安全可靠； 要求供应商分别提供DSP芯片、IGBT模块及其驱动保护机芯的具体品牌和型号。 采用SVPWM脉宽调制技术，纯净正弦波输出，自动与电网同步跟踪，功率因数接近1，电流谐波含量低，对公共电网无污染，无冲击； 逆变并网电流闭环控制，可控可调； RS485通讯，上位机监控，实现远程数据采集和监视； 网侧变流器电压范围 3AC 380V±7％ 网侧变流器频率范围 50Hz ±0.5Hz 网侧变流器容量 5kW 网侧变流器额定电流 8.4A 谐波畸变率 ≤10%（额定,线性负载） 机侧变流器额定电压 380VAC±7％ 机侧变流器频率 0-100Hz 机侧变流器容量 5kW 机侧变流器额定电流 8.4A | 1套 |
| 7 | 5kW RLC交流负荷单元 | 额定功率 5kW 额定电压 三相交流AC 380V/220V 三相四线制 星型接法 频率参数 50HZ； 负载性质 交流阻感容一体负载柜； | 额定功率 5kW 额定电压 三相交流AC 380V/220V 三相四线制 星型接法 频率参数 50HZ； 负载性质 交流阻感容一体负载柜； 功率因数 ±0.3-1.0； 阻性档位 0.01kW/0.02kW/0.02kW/0.05kW/0.1kW/0.2kW/O.2kW/0.5kW/1kW/2kW/2kW,共计11档，可在通电状态下调节，最小调节步进0.01kW； 感性档位 0.01kVar/0.02kVar/0.02kVar/0.05kVar/0.1kVar/0.2kVar/O.2kVar/0.5kVar/1kVar/2kVar/2kVar ,共计11档，可在通电状态下调节，最小调节步进0.01kVar； 容性档位 0.01kVar/0.02kVar/0.02kVar/0.05kVar/0.1kVar/0.2kVar/O.2kVar/0.5kVar/1kVar/2kVar/2kVar ,共计11档，可在通电状态下调节，最小调节步进0.01kVar； 控制方式 1，本地触摸屏控制（负载内部采用施耐德三相交流接触器进行投切控制） 2，远程控制（扩展485通讯接口，提供MODBUS通讯协议） 3，具备可投退功率补偿功能（即恒功率模式） 面板布置 10寸触摸屏控制；电源开关；故障报警；急停开关； 阻性元件 合金电阻，温漂小、温升慢、散热快，满负荷工作时耐热能力强，可以长时间稳定工作，加载精度≤±3%； 感性元件 ★军品工艺制造、防霉菌处理，损耗小，效率高，升温低，在额定负载下能长期稳定运行，加载精度≤±5%； 容性元件 采用CBB电容,使用电容耐压450V，耐温105℃，体积小，容量大，无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长。 检测功能 显示电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因素、频率； 散热方式 强制风冷，风机电源AC220V/50Hz； 工作方式 长时间连续工作制； 工作电源 220Vac/50Hz，用于风机和控制元器件工作电源； 负载保护 工作电源短路保护 负载过压保护 风机联锁保护 风机故障保护 超温保护 PLC故障保护 仪表故障保护 环境温度 -10～55℃； 海拔高度 ≤2000m； 相对湿度 日平均不大于95%，月平均值不大于90%，无凝露发生； ★系统标准 满足国标、船标、军标、电信标准的测试； 安装条件 室内安装； 尺寸大小 ≤ 1300-620-700mm，(高*宽*深） | 1套 |
| 8 | 20kVA隔离变压器单元 | 额定功率20kVA 380V/380V | 产品型号：SG-20kVA 材料：变压器线材采用H 级180 度漆包扁铜线，硅钢片采用0.30mm 有取向45 度接缝全新圆铁心。 输入电压：额定电压380V 输出电压：额定电压380V 频率：50Hz/60Hz 绝缘等级：H 级（耐温180度） 变压器绝缘：变压器整体真空浸漆。 绝缘阻抗：25A 小于500MΩ 绝缘电阻：（输入、输出对地）:测试电压至少1000VDC，绝缘电阻大于1000MΩ。 冷却方式：自冷/风冷 环境温度：-25℃-50℃ 接地电阻：25A 小于50 毫欧 连接组别：dyn11 效率：≥98% 器身噪音：≤40dB ) 温升：≤允许温升85K 阻抗压降：≤4% 过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。 | 1台 |
| 9 | 微电网中央监控及能量管理系统 | 监控整个系统，提供并网或离网运行、人机界面、数据存储，带RS485通讯、数据采集与存储，上层调度算法 | ★中央控制器 采用CX5120微网专用控制器， 具备以下特点： 可靠性高，抗干扰能力强； 配套齐全，功能完善，适用性强； 体积小，重量轻，能耗低； ★兼容性强，可以兼容市场上绝大部分硬件，如各种采集卡、通讯卡等； 模块化设计，即时插拔，扩展能力强； ★基于Intel架构，运算能力强，支持高级语言编程，支持网络化服务； 中央控制器参数要求： ★处理器 Intel8 AtomM E3815，单核，1.46GHz (TC3:40) Flash memory 16GB(CF卡) 内存 1 GB RAM ★永久存储器 1-second UPS 集成(CF卡集成1MB) ★接口：2x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s, DVI-I, 4xUSB2.0, 1个视频接口 ★操作系统 Microsoft Windows Embedded Standard7 P ★编程软件 TwinCAT3 PLC runtime 运行温度 -25°C~ +60°C 存储温度 -40°C~ +85°C 交互控制器： 核心硬件为工控机，具备更稳定的性能以及更强的抗干扰能力。配置参数如下： IPC-610L/AIMB-763VG/E5300双核2.6/2G内存/500G硬盘/DVD； 配备19英寸工业显示器，智能能量控制系统嵌入操作台内， 系统具备以下功能：四遥控制、数据采集、通讯处理、配电与保护控制、系统控制、系统并网运行、系统离网运行、电网调度指令响应控制、削峰填谷、综合能源优化控制、人机交互功能、用户权限管理、数据存储与显示、系统运行报表生成、故障报警处理、操作记录查询、数据接口 能量管理系统具备以下特点： 扩展性强，功能模块丰富，可随时增减功能模块； ★能量管理软件采用TwinCAT3 软件编程，★支持IEC61131-3规定的五种编程语言，即ST、IL、梯形图、FB、SF； 支持C/C++语言编程； 支持运行数据存储至数据库，支持局域网网页形式访问，实现人机交互和数据处理功能； | 1套 |
| 10 | 设备现场连接一次电缆、二次电缆 | 根据现场要求配套 | 按需配套 | 1批 |
| 11 | 机柜+显示屏 | 按项目要求定制 | 按项目要求定制 | 1套 |
| 12 | 交流微电网系统能够实现的研究和实验项目的说明 |  |  | 1份 |
| 13 | 交流微电网系统开源部分说明 |  |  | 1份 |

# 第六部分  合同条款

# 合同范本

（此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

# 政府采购合同

- 合同内容及金额

1.合同总金额指设备供货完成安装、完成验收后的价格，其中已包含运杂费（含搬运、装卸、保险费等）、设备费、材料费、全部税费、人工费等相关费用。

2.合同总额为一次性包死价格，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

二、合同款项支付方式

1.结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税专用发票给采购人。

2.国产设备付款方式：合同生效，设备到达指定地点、安装调试完成并验收合格后，支付合同总价的95%；剩余合同总价的5%作为质保金，质保期满一年后，无质量和服务问题，由中标人申请，无息退还。

3.进口设备付款方式：合同生效后，由采购人通过双方认可的进口业务代理公司向中标人指定国外设备供应商开出100%信用证，其中90%货款凭外贸合同约定的发货单据及西安建筑科技大学出具的开箱点货报告原件解付，剩余10%货款在设备验收合格后凭采购人签署的验收报告原件解付。同时，中标人还需向采购人缴纳合同额的10%（人民币）作为质保金，质保期满一年后，无质量和服务问题，由中标人申请，无息退还。

4.履约保证金:

供应商中标后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。

三、项目供货安装期

成交人自接到供货通知之日起     日内供货，并完成安装调试等工作。

四、项目实施

西安建筑科技大学指定地点。

五、质量和安全要求

1.质量要求

设备满足设计要求和现行国家标准；若出现质量问题或设备不符合招标文件要求，供应商应无条件予以补救，采购人可根据造成后果的情况，扣除部分或全部质保金和履约保证金，同时供应商还应赔偿由此给采购人造成的一切损失。

2.安全要求

生产及运输过程中的安全问题与采购人无关，供应商应做好安全防护工作，若因自身原因出现安全事故，责任由供应商承担。同时，对于在此过程中由于供应商未尽义务，造成与采购人有关联的人或物的损伤，供应商应全部承担责任。

六、验收标准

1.响应文件中各项技术条款将作为验收标准之一。

2. 按照合同和供需双方共同商定的验收条款以及采用的国家相关标准对调试完毕的设备进行验收。

七、违约责任

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十二、其他事项

1.合同经双方签字盖章后生效。执行完毕后自行失效（合同的服务承诺则长期有效）。

2.合同的附件、招标文件均作为本合同不可分割的内容，且具有同等法律效力。合同的附件由甲方使用单位负责审核并签章。

3.在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4. 未尽事宜，双方协商解决。

| 甲 方（盖章）：西安建筑科技大学 | 乙 方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地 址：西安市雁塔路13号 | 地 址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 开户名：西安建筑科技大学 | 开户名： |
| 开户行：工行雁塔路支行 | 开户行： |
| 帐 号：3700023009026400639 | 帐 号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

附件1 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：人民币元整（¥元） |

附件2 性能参数表

附件3 配置清单

# 第七部分  投标文件格式

项目编号：ZMZB2021XJD-50      （正本或副本）

西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

资格性投标文件

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日  期：

目 录

一、基本资格条件

二、特定资格条件

## 一、基本资格条件：

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

致陕西卓佲项目管理有限公司：

本公司                  （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 二、特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：法人参与的提供合法有效的营业执照或法人证书；其他组织参与的提供合法证明文件；自然人参与的提供其身份证明；

（2）财务状况报告:提供2019年度或2020年度完整的财务审计报告，或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）税收缴纳证明:提供2020年6月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明:提供2020年6月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）无重大违法记录声明

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司 组织的   （项目名称 ）    投标活动，我单位郑重声明：我方参加本项目投标工作前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

（6）法定代表人证明书及法定代表人授权书

6-1法定代表人证明书

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 | （国税） |
|  |  | （地税） |
|  | 机构代码证号 |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

6-2法定代表人授权书

法定代表人授权书

陕西卓佲项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称） 采购项目编号为      的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书于   年   月   日生效，自投标文件递交截止之日起    日历天，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名：      性别：        职务：

被授权人身份证号码：

联系地址：

联系电话：

法定代表人及被授权人身份证复印件/扫描件

| 法定代表人身份证复印件/扫描件（正反面） | 被授权人身份证复印件/扫描件（正反面） |
| --- | --- |

说明：

1．本授权书有效期自开标会议之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

（7）本项目不接受联合体投标：非联合体投标声明

非联合体投标声明

我司参加本次项目名称：              编号：        政府采购的投标，非联合体投标，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

（8）投标人认为应递交的其他证明材料

项目编号：ZMZB2021XJD-50      （正本或副本）

西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

其他响应性投标文件

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日  期：

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

第三部分   投标产品分项报价表

第四部分   投标产品技术偏差表

第五部分   投标人资格要求

第六部分   商务响应说明

第七部分   投标技术方案

第八部分   业绩一览表

第九部分   投标人认为有必要说明的其他问题

第十部分   投标人承诺书

## 第一部分  投标函

陕西卓佲项目管理有限公司：

我单位收到编号为：ZMZB2021XJD-50的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体供货和服务的投标总报价为：

人民币（大写）：；（小写）¥：     万元；

3、我方提交的投标文件正本一份、副本四份，电子文档一份、开标一览表一份。

4、我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

7、我方承诺投标有效期为开标后        日历日内有效。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

日    期：  年   月  日

## 第二部分  开标一览表

项目名称：西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目                         投标人名称：

单  位：万元

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目 |  | 个月 | 验收合格后 个月 |
| 投标总报价：（大写） （小写）¥ 万元 |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，精确到小数点后两位； 严格按照招标文件要求进行填写。 |

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。

请写明大写、小写。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

## 第三部分  投标产品分项报价表

项目名称：西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

项目编号：ZMZB2021XJD-50

共  页，第  页

| 货物费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 | …… |
| 运杂费 | …… |
| 其他费用 | …… |
| …… | …… |
| 投标总报价 | 大写：小写：元 |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

## 第四部分  投标产品技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 标书要求 技术指标 | 投标产品 技术指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：1、本表须按“第五部分采购要求”中所列技术要求进行比较和响应； 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。（标明正偏离内容、符合及正偏离证明材料及页码）。

3、该表可扩展。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期： 年 月 日

## 第五部分  商务响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务条款 | 商务要求内容 | 响应文件响应商务内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 填写说明：本表须按“供应商须知前附表”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

## 第六部分  投标技术方案

投标人按照招标文件第四部分评标方法编写技术方案（供参考）

1、投标人简介，附生产厂家简介；

2、投标产品的基本配置、规格、技术参数、基本功能和特殊功能、彩色产品样本和说明；

3、项目组织管理及实施方案；

4、投标产品的供货、实施、培训等技术组织方案；

5、售后服务方案及培训计划；

售后服务承诺及培训计划由投标人根据招标文件自行编写，包含但不限于以下内容：

5-1针对本项目投标产品的质量保证承诺（含售前、售中、售后的质量保证承诺）

5-2针对本项目完善的本地化售后服务方案（含售后服务概述；故障报修服务；满意度及回访调查服务；培训服务）

5-3针对本项目的产品使用及技术支持的培训计划（含培训时间、地点、培训人员数量、培训对象、主要内容、培训步骤、培训费用免费的承诺）

5-4 供应商本项目技术培训、服务人员情况表（见下表）

| 类别 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 专业 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 培 训 人 员 |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |

## 第七部分  业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件，以上业绩原件备查。

投标人名称：（全称及公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期:

## 第八部分  投标人认为有必要说明的其他问题

投标人认为有必要提供的其他证明文件

例如：投标保证金缴纳凭证

投标人可在本页附招标文件附件二至附件五，此项为供应商自愿提供。如没有提供，视为无。

## 第九部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

邮编：

地址：

电话：

时间：     年   月    日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次响应产品为正品行货。 |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

承诺书V

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人/被授权人 | 日期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年月日 |

## 附件一：封袋正面标识式样

投标文件正本封袋正面标识式样

投标文件副本封袋正面标识式样

开标一览表封袋正面标识式样

电子文档封袋正面标识式样

## 附件二、中小企业声明函

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于                （采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为 （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于                （采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为 （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件三、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附残疾人福利性单位声明函。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按照招标文件第三部分供应商须知总则第六款规定提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”所在页的复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖供应商单位章。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

## 附件六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：            包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件七、保证金退还账户信息确认表

项目名称：_____________________________

项目编号：_____________________________

| 应退投标保证金 | 小 写： |
| --- | --- |
|  | 大 写： |
| 收款单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |

注：单位公章需清晰完整。（仅作为退还保证金时使用，需单独提供）

供应商可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在开标后自行找财务办理保证金退还手续。

公平       公正

专业       高效

企业名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路十号华奥大厦A座2002室

邮政编码：710065

电话：029-88440695

传真：029-88440695

# Text boxes

致：陕西卓佲项目管理有限公司          项目编号：ZMZB2021XJD-50

项目名称：西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

投标文件（正本）

#### （非开标会议不得启封）

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：年月日

致：陕西卓佲项目管理有限公司           项目编号：ZMZB2021XJD-50

项目名称：西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

投标文件（副本）

#### （非开标会议不得启封）

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：年月日

致：陕西卓佲项目管理有限公司          项目编号：ZMZB2021XJD-50

项目名称：西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

#### 开标一览表

#### （非开标会议不得启封）

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：年月日

致：陕西卓佲项目管理有限公司          项目编号：ZMZB2021XJD-50

项目名称：西安建筑科技大学交流微电网系统设备采购项目

#### 电子文档

（非开标会议不得启封）

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：年月日