附件2：

仪器设备类招标采购项目需求书

一、采购需求要点汇总

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备用途说明 | 机械臂大尺度3D打印 木结构和模具加工系统 |
| 2 | 供应商资格条件 |  |
| 3 | 是否需要现场踏勘 | 否 |
| 4 | 是否需要样品或演示 | 否 |
| 5 | 是否为进口产品 | 否 |
| 6 | 是否为单一来源项目 | 否 |
| 6 | ★交货的时间、地点等 | 1.交货期： 三个月 2.交货具体地点： 雁塔校区工科附体楼D栋126 3.项目质保期： 一年 4.售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 72小时内到达现场。修复时间 48小时内解决；如在 48小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。 |
| 7 | ★采购资金的支付方式和时间 | 2.国产设备付款方式：所有设备验收合格后10日内，支付合同总价的95%；剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后，10日内一次付清。 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。 |
| 9 | 仪器设备存放地点 | 雁塔校区工科附体楼A座105 |
| 10 | 其他需说明的情况 | 场地需要能进出叉车运输设备固定，设备有8-9米左右导轨是否具备进场条件，没有的话联系供应商多段式分开导轨，场地地面需要做地基，固定设备 |

二、采购清单及技术要求、配置要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 售后服务 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械臂系统 | 1.210KG≤负载≤240KG 2.2700≤臂展≤3100 3. 具有16组I/O接口能实现外部信号控制 4. 重复定位精度不高于±0.07 mm 5.轴数=6，可控制轴数=6， 6.最大线速度＜2m/s 7.支持通讯协议：ETHERCAT TCP/IP、PROFINET | 1.工业机械臂KUKA ABB发那科 安川之一 2.配置直线导轨，总长度不小于5米 3.外部轴模块需使用原厂机械臂配合 | 1年 | 1 |
| 2 | 智能快换工具系统 | 1.150KG≤荷载≤210KG 2.提供电气信号控制 | 1.机械臂侧快换头1套 2.工具端快换头3套 3.快换工具气动动力配合使用，满足自动吸取功能 | 1年 | 4 |
| 3 | 木结构加工系统 | 1.额定电压380V 2.额定功率8KW≤功率≤12KW 3.主轴转速至少大于等于8000转/分钟 | 1.配置刀具不小于4件，包含粗铣、精铣刀具 2.工装平台，可放置主轴，快换工具匹配自动抓取 | 1年 | 1 |
| 4 | 模具加工系统 | 1.额定电压380V 2.额定功率8KW≤功率≤12KW 3.主轴转速至少大于等于8000转/分钟 | 1.刀具不小于4件 2.配置热线切割工具头开粗模具 3.单轴变位机工件加工 | 1年 | 1 |
| 5 | 塑料3D打印系统 | 1.电压220V 2.功率1KW≤功率≤3KW 2.独立分段式加热 3. 5KG/h≤挤出量≤20KG/h 4.25KG≤容量≤50KG 5.可打印材料pla abs petg tpu asa pc 尼龙 6.最大打印移动速度小于等于0.5m/s 7.打印挤出头直径4-8mm 8.打印带有急停功能 9.挤出速度可调 | 1.配置打印平台不小于5*1.5*0.6米 2.材料烘干设备可烘干打印颗粒材料 3.控制系统控制基础均匀 4.打印操作满足机械臂示教器屏幕控制 | 1年 | 1 |
| 6 | 电气控制系统 | 1.额定电压380V 2.工业总控整套单站 | 1.整体控制，包含木结构、模具和打印的系统总电控制 2.软件使用电脑 3.使用的总体气动需求 | 1年 | 1 |
| 7 | 安全防护系统 | 9000*5000≤长x宽≤11000*5700 | 1.整体PLC防护 2.警报系统 | 1年 | 1 |
| 8 | 耗材 | 1.方木 拼接木 2.PETG或同等打印颗粒材料 | 1.1米≤木材长度≤3米 2.50KG≤打印材料≤100KG | 1年 | 1 |
| 9 | 离线编程软件 | 机器人离线编程基础软件 | 对接Rhino三维模型，支持Rhino格式类型 | 3年 | 1 |
| 10 | 3D打印工艺包 | 单工艺包，符合增材工艺类型 | 对接Rhino三维模型，支持Rhino格式类型 | 3年 | 1 |
| 11 | 木结构工艺包 | 单工艺包，符合木结构减材工艺类型 | 对接Rhino三维模型，支持Rhino格式类型 | 3年 | 1 |
| 12 | 模具工艺包 | 单工艺包，符合减材工艺类型 | 对接Rhino三维模型，支持Rhino格式类型 | 3年 | 1 |
| 其他要求 | 一年质保，质保期内因产品质量问题无偿保修 |
| 预计预算金额 | 大写：壹佰伍拾贰万捌仟圆整 （￥ 1528000 ） |